## Slide 1: Sistema de Deteccion de Intrusiones IoT/MQTT mediante Aprendizaje Federado Jerarquico (HFL) y Cifrado Ligero ASCON-128 sobre Arquitectura Edge-Fog-Cloud
Resumen
Se disena, implementa y evalua un Sistema de Deteccion de Intrusiones (IDS) para trafico IoT/MQTT desplegado sobre una arquitectura jerarquica Edge-Fog-Cloud (ESP32-S3 + Raspberry Pi 4 + PC). Los nodos edge ejecutan inferencia TinyML sobre 13 features de flujo y publican datos al gateway; el gateway entrena localmente y reporta pesos al PC, que coordina rondas de FedAvg. Todas las comunicaciones MQTT/HTTP se protegen con ASCON-128 (estandar NIST de criptografia ligera). Se comparan cuatro variantes (RN+ASCON, RN sin ASCON, CNN-1D, FOG con lider/peer) y se cuantifica el overhead de seguridad sobre el ciclo federado. Resultados: accuracy global de 0.946 (RN+ASCON) y 0.975 (CNN+FOG), con un overhead temporal de ASCON inferior al 0.1% del tiempo de ronda y un costo de tamano del 36% por mensaje, validando una arquitectura operativa, replicable y segura para IDS IoT.
Introduccion
Objetivos
Metodologia
Diseno e implementacion
Resultados
Conclusiones
COMIT – Seguridad y Sistemas Distribuidos / Maestria en Ingenieria de Sistemas y Computacion
Nicolas Camargo
n.camargo@uniandes.edu.co
Asesor: <asesor> (<correo asesor>@uniandes.edu.co)
Las redes IoT/IIoT amplian la superficie de ataque pero los IDS clasicos asumen centralizacion de datos, servidores potentes y comunicaciones sin cifrado, supuestos incompatibles con microcontroladores. Se identifican tres brechas: viabilidad de despliegue en MCU, privacidad de datos de trafico y seguridad del ciclo federado. Esta tesis las aborda integrando TinyML, HFL bidireccional y ASCON-128 (estandar NIST de criptografia ligera, 2023) sobre una arquitectura Edge-Fog-Cloud real, evitando el uso de permutaciones ad-hoc previamente comprometidas.
General: disenar, implementar y evaluar un IDS IoT/MQTT con TinyML, HFL jerarquico y ASCON-128 sobre ESP32-S3, Raspberry Pi 4 y PC.
Construir un pipeline de 13 features de flujo y problema triclase (normal, mqtt_bruteforce, scan_A).
Comparar MLP, CNN-1D, Residual MLP y Tiny Transformer y exportar pesos al ESP32.
Implementar HFL bidireccional con ASCON-128 y baseline sin cifrado para medir overhead.
Evaluar variantes RN, CNN-1D y modo FOG (lider/peer) sobre hardware real.
Edge (ESP32-S3): genera/captura trafico MQTT, extrae 13 features de flujo y ejecuta inferencia TinyML del MLP (1.139 parametros, ~4.5 KB) o CNN-1D.
Fog (Raspberry Pi 4): broker MQTT, etiquetado heuristico, buffer de 40 muestras, entrenamiento local (5 epocas, batch 8, Adam lr=0.005) y reenvio de pesos.
Cloud (PC): FastAPI + FedAvg ponderado por muestras, dashboard analitico Chart.js.
ASCON-128: AEAD (clave 128 b, nonce 128 b, tag 128 b) en C++ (ESP32) y Python (RPi/PC), interoperables. Envelope JSON {ct, tag, nonce} en Base64. Validacion de tag obligatoria.
Modo FOG: una RPi lider hace FedAvg de gateways peers via MQTT (fog/weights, fog/global_model) y reporta al PC (/aggregate-from-fog).
Variantes evaluadas: hfl_v7-RN (MLP+ASCON), hfl_v7-no-ascon-RN (baseline JSON plano), hfl_v7-CNN (CNN-1D, estandar y FOG).
Investigacion experimental cuantitativa en seis fases: (1) construccion del pipeline de 13 features y triclase; (2) entrenamiento offline comparativo de MLP, CNN-1D, Residual MLP y Tiny Transformer; (3) implementacion del HFL bidireccional sobre ESP32 + RPi + PC; (4) integracion de ASCON-128 sobre los 4 canales (ESP32<->RPi via MQTT, RPi<->PC via HTTP); (5) baseline funcionalmente equivalente sin cifrado para aislar el costo de seguridad; (6) evaluacion de variantes RN, CNN-1D y modo FOG, con metricas de accuracy/loss, costo de comunicacion, tiempos de cifrado y duracion de ronda. Modelo de amenazas explicito: confidencialidad, integridad y replay; quedan fuera del alcance clientes bizantinos, ataques de canal lateral e inferencia de membresia.
Centralizado (techo): Random Forest 0.9994, SVM-RBF 0.9968 (no caben en MCU); Decision Tree 0.9987 (~15 KB).
HFL en hardware: RN+ASCON 0.9463 (loss 0.1415, ronda 61.25 s); RN sin ASCON 0.9298; CNN-1D + FOG + ASCON 0.9750 (loss 0.0910).
Privacidad: se comparten solo 163 parametros (~652 B) por ronda en lugar de ~13.3 M de valores crudos (reduccion >99.99%).
Overhead ASCON-128: ~14 ms por operacion en PC (Python), ~100-300 us en ESP32 (C++). Total ~42 ms por ronda = ~0.06% del ciclo. Tamano: +36% por mensaje (~1.3 KB).
Convergencia: ~20-30 rondas para superar 85% de accuracy; sin degradacion observable al activar ASCON.
Un MLP de 4.5 KB en ESP32-S3 detecta trafico MQTT malicioso con accuracy operativa (90-97%) viable para alerta temprana.
HFL bidireccional reduce >99.99% el intercambio de datos sensibles con una penalizacion de ~7 puntos de accuracy.
El overhead temporal de ASCON-128 es despreciable (<0.1% del ciclo) y el de tamano (~36% por mensaje) es asumible para redes IoT.
El modo FOG con CNN-1D obtiene los mejores resultados (acc 0.975, loss 0.091) sin alterar el contrato bidireccional Edge-Fog-Cloud.
Trabajos futuros: robustez bizantina (Krum/FLTrust), cuantizacion INT8, contramedidas SCA sobre ASCON, datasets reales (CICIoT2023, TON_IoT) y differential privacy.